2.2. Максимальная  мощность: свыше 15 кВт до 40 кВт, уровень напряжения до 1000 В (прибор учета прямого включения).

1. Требования к счетчикам электроэнергии

Счетчики электроэнергии должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ 52322-2005, ГОСТ 52323-2005 «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока» и иметь:

- Класс точности 2,0 и выше (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.).

- Пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках с давностью не более 12 месяцев (ПУЭ 6 издание Глава 1.5.).

2. Требования к месту установки

Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов  электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.).

3. Требования к монтажу

В соответствии с ПУЭ 6 издание Глава 1.5 Учет электроэнергии, раздел: Установка счетчиков и электропроводка к ним. Перед узлом учета необходимо установить аппарат защиты и управления (ПУЭ п.7.1.24, 7.1.25) Автоматический выключатель должен выбираться в соответствии с разрешенной мощностью и иметь возможность пломбировки. Шкаф учета должен иметь степень защиты IP 55.

4. Требования к автоматизации

Приборы учета, устройства передачи данных, программные средства, входящие в систему учета, предназначенную для удаленного сбора и передачи показаний приборов учета должны обеспечивать передачу информации в центр сбора и обработки данных ОАО «Ленэнерго».*

5. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию

Согласовать   однолинейную схему электроснабжения, щит учета 0.4 кВ со  Службой   транспорта  электрической энергии филиала ОАО   «Ленэнерго»  _____________________. После выполнения работ направить в филиал ОАО «Ленэнерго» заявку**  на оформление документов о выполнении технических условий на технологическое присоединение, в части учета электроэнергии (Постановление Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.)

* Пункт носит рекомендательный характер

**Форма заявки на сайте www.lenenergo.ru